《建筑测量》自测题

一、填空题

1、测量工作的基准线是＿＿＿＿＿。

2、测量工作的基准面是  ＿＿＿＿。

3、相邻等高线之间的水平距离称为＿＿＿＿。

4、标准北方向的种类有＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿。

5、用测回法对某一角度观测4测回，第3测回零方向的水平度盘读数应配置为＿＿左右。

6、设在测站点的东南西北分别有A、B、C、D四个标志，用方向观测法观测水平角，以B为零方向，则盘左的观测顺序为＿＿＿＿＿＿。

7、在高斯平面直角坐标系中，中央子午线的投影为坐标轴。

8、权等于1的观测量称＿＿＿＿＿＿。

9、水准仪主要由＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿组成。

10、经纬仪主要由＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿组成。

11、通过 ＿＿ 海水面的水准面称为大地水准面。

12、地球的平均曲率半径为 ＿＿ km。

13、水准仪、经纬仪或全站仪的圆水准器轴与管水准器轴的几何关系为 ＿＿ 。

14、直线定向的标准北方向有真北方向、磁北方向和 ＿＿ 方向。

15、经纬仪十字丝分划板上丝和下丝的作用是测量 ＿＿。

二、判断题(下列各题，你认为正确的，请在题后的括号内打“√”，错的打“×”。)

1、大地水准面所包围的地球形体，称为地球椭圆体。…………………………………………(   )

2、天文地理坐标的基准面是参考椭球面。………………………………………………………(   )

3、大地地理坐标的基准面是大地水准面。………………………………………………………(   )

4、视准轴是目镜光心与物镜光心的连线。………………………………………………………(   )

5、方位角的取值范围为0°~±180°。…  ……………………………………………………(    )

6、象限角的取值范围为0°~±90°。…  ………………………………………………………(    )

7、双盘位观测某个方向的竖直角可以消除竖盘指标差的影响°。……………………………(    )

8、系统误差影响观测值的准确度，偶然误差影响观测值的精密度。…………………………(    )

9、经纬仪整平的目的是使视线水平。……………………………………………………………(    )

10、用一般方法测设水平角时，应采用盘左盘右取中的方法。…………………………………(    )

三、选择题

1、我国使用高程系的标准名称是(    )。

A.1956黄海高程系				B.1956年黄海高程系

C.1985年国家高程基准			D.1985国家高程基准

2、我国使用的平面坐标系的标准名称是(    )。

A.1954北京坐标系				B. 1954年北京坐标系

C.1980西安坐标系				D. 1980年西安坐标系

3、设对某角观测一测回的观测中误差为±3″，现要使该角的观测结果精度达到±1.4″，需观测(  )个测回。

A.2			B.3			C.4			D.5

4、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于(  )。

A.偶然误差						B.系统误差

C.偶然误差也可能是系统误差		D.既不是偶然误差也不是系统误差

5、在地形图上有高程分别为26m、27m、28m、29m、30m、31m、32m的等高线，则需加粗的等高线为(  )m。

A.26、31		B.27、32		C.29		D.30

6、设AB距离为200.23m，方位角为121°23′36″，则AB的x坐标增量为(  )m.。

A.-170.919	B.170.919		C.104.302		D.-104.302

7、在以(   )km为半径的范围内，可以用水平面代替水准面进行距离测量。

A.5			B.10			C.15			D.20

8、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有(   )。

A.A点比B点低				B.A点比B点高

C.A点与B点可能同高		D.A、B点的高低取决于仪器高度

9、电磁波测距的基本公式，式中为(   )。

A.温度				B.光从仪器到目标传播的时间

C.光速				D.光从仪器到目标往返传播的时间

10、自动安平水准仪，(   )。

A.既没有圆水准器也没有管水准器		B.没有圆水准器

C. 既有圆水准器也有管水准器			D.没有管水准器

四、名词解释

1、圆水准器轴

2、管水准器轴

3、垂直角

4、真北方向

5、等高距

五、简答题

1、测量工作的基本原则是什么？

、

2、比例尺精度是如何定义的？有何作用？

六、计算题

1、设A点高程为15.023m，欲测设设计高程为16.000m的B点，水准仪安置在A、B两点之间，读得A尺读数a=2.340m，B尺读数b为多少时，才能使尺底高程为B点高程。