职工大学成人高等教育试测试卷 （2012 -2013 学年度第 一 学期） 课程名称：建筑概预算 命题教师： 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 总分（评分） 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.可行性研究工作主要在______进行。（ ） A.投资前时期 B.投资时期 C.生产时期 D.后评估时期 2.教育费附加应纳税额的税率按工程所在地政府规定执行，一般为营业税的（ ） A.3％ B.4％ C.2％ D.6％ 3.某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为______万元。（ ） A.3520 B.3920 C.5520 D.5920 4.工程建设定额和生产力发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律，这体现了工程建设定额的______特点。（ ） A.科学性 B.系统性 C.统一性 D.权威性 5.计时观察法最主要的三种方法是（ ） A.测时法、写实记录法、混合法 B.写实记录法、工作日写实法、混合法 C.测时法、写实记录法、工作日写实法 D.写实记录法、选择测时法、工作日写实法 6.对工程量清单概念表述不正确的是（ ） A.工程量清单是包括工程数量的明细清单 B.工程量清单也包括工程数量相应的单价 C.工程量清单由招标人提供 D.工程量清单是招标文件的组成部分

7.下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（ ） A.工程量清单中含有措施项目及其工程数量 B.工程量清单是招标文件的组成部分 C.在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制 D.工程量清单的表格格式是严格统一的 8.现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸（ ） A.以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井 B.以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井 C.以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井 D.以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井 9.某单层高架建筑物如下图所示，设高架层的层高为3M,该高架层的建筑面积为（ ） 题9图 A.192M2 B.288M2 C.96M2 D.0 10.下面是工程计价的特点是（ ） A.局部性 B.组合性 C.统一性 D.科学性 11.下列关于设计概算的描述，错误的是（ ） A.设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额 B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据 C.设计概算是控制投资估算的依据 D.设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据 12.如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，合同履行中的不可预测因素也多，这类项目不宜采用（ ） A.单价合同 B.总价合同 C.成本合同 D.实际费用合同 13.______也叫前重后轻法，是指一个工程总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，达到在不提高总报价的同时，又能在结算时得到更理想的经济效益的目标。（ ） A.灵活报价法 B.多方案报价法 C.不平衡报价法 D.突然降价法

14.下面属于建设工程招投标的基本原则是（ ） A.公开原则 B.保密原则 C.机动原则 D.平衡原则 15.______又称逐项审查法，就是按预算定额顺序或施工顺序，对施工图预算中的项目逐一地全部进行审查的方法。（ ） A.重点审查法 B.用标准预算审查法 C.全面审查法 D.分解对比审查法 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分) 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 16.建设工程投资中的动态投资部分包括（ ） A.工程建设其他费 B.设备工器具购置费 C.涨价预备费 D.建设期利息 E.建筑安装工程费 17.工程量清单特点是（ ） A.强制性 B.实用性 C.竞争性 D.通用性 E.统一性 18.下列属于工程价款的动态结算的方式是（ ） A.调值公式法 B.造价指数调整法 C.过程结算法 D.实际价格调整法 E.调价文件法 19.索赔费用的计算方法是（ ） A.实际费用法 B.人工费计取法 C.估算法 D.修正的总费用法 E.材料费计取法 20.设计概算审查的常用方法包括（ ） A.工程费审查法 B.组织审查法 C.查询核实法 D.对比分析法 E.现场调查法 三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 21.______是在工程项目投产使用后，对项目的立项决策、设计、施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统评价的一项技术经济活动，是基建投资管理的最后一个环节。

22.静态投资由______，设备、工器具和生产家具购置费，工程建设其他费用和预备费中的______费等四部分费用组成。静态投资是______投资最主要的组成部分。 23.______是国家为了加强城市的维护建设，扩大和稳定城市维护建设资金来源，对有经营收入的单位和个人征收的一种税。 24.建筑工程______是指以建筑面积平方米、体积立方米或成套设备装置的台班等为计量单位，以整个建筑物或构筑物为依据，确定其按规定计量单位所消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。它比概算定额具有更大的综合性和概括性。 25.工程结算的审查按工程造价控制与管理要求，可分为预付工程______款审查、工程______款审查、工程______款审查、预留______审查等。 四、简答题(本大题共4小题，共20分) 26.从投资者的角度来定义工程造价的含义是什么？（5分） 27.简述工程量清单概念中“四个统一”的具体内容。（4分） 28.竣工结算与竣工决算的区别。（7分） 29.简述工程变更的内容。（4分） 五、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分） 30.某工程平面图及剖面图如下图所示，已知M1尺寸为1.2m×2.4m，M2尺寸为0.9m×2.0m，C1尺寸为1.8m×1.8m，砖墙为：M5混合砂浆砌筑，纵横墙均设C20混凝土圈梁，圈梁尺寸为0.24m×0.18m，试计算砖墙体工程量。(按定额工程量计算规则计算，计算结果保留两位小数) 题30图

# Text boxes

√

系（院、站）       本（专）科    专业                        姓名          学号            班级

答题留空不够时，可写到纸的背面                             注意保持装订完整，试卷拆开作废

密封线

[A卷]

[B卷]

[C卷]

座号